## Slide 1
D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
KENDALI MUTU II
Pengendalian
Mutu Internal
(PMI)
STIKes Prima Indonesia • Program Studi D3 TLM • Bahan Kajian: PMI
Oleh: Neike Octary
Notes: Salam pembuka • “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” • “Selamat pagi/siang semuanya.”
Sapaan kepada mahasiswa • “Selamat pagi mahasiswa sekalian.” • “Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini.”
Perkenalan atau pengingat dosen (jika perlu) • “Perkenalkan, saya … yang akan mengampu mata kuliah … pada pertemuan hari ini.”
Mengecek kehadiran dan kesiapan kelas • “Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kehadiran kalian.” • “Apakah semua sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini?”
Menyampaikan tujuan perkuliahan • “Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ….” • “Diharapkan setelah perkuliahan ini kalian dapat memahami ….”
Mengajak mahasiswa aktif • “Silakan jika ada pertanyaan atau pendapat selama perkuliahan berlangsung.” • “Saya berharap kita bisa berdiskusi dengan baik.”

## Slide 2
CAPAIAN
PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan pengertian, tujuan, dan prinsip Pengendalian Mutu Internal (PMI)
Sub-CPMK:
Mampu menjelaskan & mengimplementasikan PMI di laboratorium klinik
Agenda Pembelajaran
01
Pengertian & Tujuan PMI
Definisi, fungsi, dan tujuan PMI dalam laboratorium klinik
02
Prinsip Dasar PMI
Prinsip fundamental pelaksanaan PMI di laboratorium
03
Jenis Bahan Kontrol
Macam-macam material kontrol yang digunakan dalam PMI
04
Prosedur PMI Harian
Langkah-langkah pelaksanaan PMI setiap hari kerja
05
Pencatatan & Dokumentasi
Metode pencatatan dan pengelolaan dokumen hasil PMI

## Slide 3
01
Pengertian dan Tujuan Pengendalian Mutu Internal
DEFINISI PMI
Pengendalian Mutu Internal (PMI) adalah prosedur yang dilaksanakan secara rutin oleh laboratorium untuk memantau kualitas hasil pemeriksaan sebelum dilaporkan kepada klinisi. PMI merupakan bagian dari sistem jaminan mutu (quality assurance) yang bertujuan mendeteksi kesalahan analitik secara dini.
(WHO, 2011; Westgard, 2003; PNPME-BLK, 2020)
Kendali Mutu II — PMI | STIKes Prima Indonesia

## Slide 4
TUJUAN PMI
Akurasi & Presisi
Memastikan hasil pemeriksaan akurat dan presisi sesuai standar yang ditetapkan (Westgard, 2003)
Deteksi Dini Kesalahan
Mendeteksi kesalahan sistematis dan acak sebelum hasil dilaporkan ke klinisi (ISO 15189:2022)
Konsistensi Hasil
Menjamin konsistensi hasil antar hari, antar batch, dan antar analis (WHO, 2011)
Bukti Mutu
Memberikan data objektif terkait kinerja laboratorium yang terdokumentasi (KMK 298/2008)

## Slide 5
02
Prinsip Dasar PMI Laboratorium
1
Pemilihan Bahan Kontrol yang Tepat
Bahan kontrol dipilih sesuai matriks sampel, memiliki nilai target (mean) dan batas kontrol yang jelas. Bahan kontrol harus bersifat stabil dan komersial terstandar (Westgard, 2003; ISO 15189:2022).
2
Penetapan Rentang Nilai Kontrol
Rentang nilai kontrol ditetapkan berdasarkan ±2SD (95% confidence) atau ±3SD (99.7% confidence) dari nilai mean yang diperoleh selama minimal 20 hari pengukuran (CLSI EP5-A2).
Notes: Rentang ±2 SD Artinya batas kontrol adalah:
Mean − 2SD sampai Mean + 2SD
Penjelasan sederhana Sekitar 95% hasil pemeriksaan normal akan berada dalam rentang ini. Jika hasil kontrol masih di dalam rentang ini, maka alat dan pemeriksaan dianggap masih baik.
Rentang ±3 SD Artinya batas kontrol adalah:
Mean − 3SD sampai Mean + 3SD
Penjelasan sederhana Sekitar 99,7% hasil normal berada dalam rentang ini. Jika hasil kontrol melewati ±3 SD, biasanya dianggap kesalahan serius dan pemeriksaan harus dihentikan serta dicek penyebabnya. Kesimpulan sederhana untuk mahasiswa TLM • Mean didapat dari pemeriksaan kontrol berulang • SD menunjukkan seberapa besar variasi hasil • ±2SD = batas kontrol umum (95%) • ±3SD = batas kesalahan besar (99,7%) • Jika melewati batas → hasil pemeriksaan harus dievaluasi.

## Slide 6
3
Pelaksanaan Rutin & Konsisten
PMI harus dilakukan setiap hari kerja SEBELUM sampel pasien diperiksa. Setiap perubahan reagen, kalibrasi, atau kondisi alat harus diikuti pelaksanaan PMI ulang (WHO, 2011).
4
Interpretasi Menggunakan Aturan Westgard
Hasil kontrol diinterpretasikan menggunakan Aturan Westgard (12s, 13s, 22s, R4s, 41s, 10x) untuk membedakan kesalahan acak vs sistematis (Westgard, 1981).
02
Prinsip Dasar PMI Laboratorium
Notes: Agar mudah dipahami, Aturan Westgard digunakan untuk menilai apakah hasil kontrol masih normal atau sudah terjadi kesalahan pada pemeriksaan laboratorium. Aturan ini biasanya dilihat pada grafik Levey-Jennings.
Tujuan utamanya adalah membedakan dua jenis kesalahan
Kesalahan acak (random error) → terjadi tiba-tiba, tidak terduga.
Kesalahan sistematis (systematic error) → terjadi terus menerus karena ada masalah pada alat, reagen, atau kalibrasi.
Berikut penjelasan sederhana tiap aturan Westgard.
1 2s (12s) Artinya satu hasil kontrol melewati batas ±2 SD. Ini masih dianggap peringatan (warning), bukan langsung ditolak. Pemeriksaan masih boleh dilanjutkan tetapi harus lebih hati-hati.
Contoh Nilai kontrol tiba-tiba berada di atas +2SD.
1 3s (13s) Artinya satu hasil kontrol melewati batas ±3 SD. Ini menunjukkan kesalahan besar, sehingga run pemeriksaan harus ditolak.
Biasanya menandakan kesalahan acak.
2 2s (22s) Artinya dua hasil kontrol berturut-turut melewati ±2 SD pada sisi yang sama. Ini menunjukkan kesalahan sistematis.
Contoh Dua hari berturut-turut hasil kontrol berada di atas +2SD.
R 4s (R4s) Artinya selisih antara dua kontrol dalam satu run lebih dari 4 SD. Misalnya satu kontrol di +2SD dan yang lain di −2SD.
Ini menunjukkan kesalahan acak.
4 1s (41s) Artinya empat hasil kontrol berturut-turut melewati ±1 SD pada sisi yang sama.
Ini menunjukkan kesalahan sistematis. Biasanya alat mulai drift atau bergeser.
10x (10x) Artinya sepuluh hasil kontrol berturut-turut berada di satu sisi mean.
Ini juga menunjukkan kesalahan sistematis, walaupun masih dalam batas SD.
Kesimpulan sederhana untuk mahasiswa TLM
• 12s → peringatan • 13s → run ditolak, kemungkinan error acak • 22s → error sistematis • R4s → error acak • 41s → error sistematis • 10x → error sistematis
Intinya Jika aturan Westgard terlanggar, maka hasil pemeriksaan tidak boleh langsung dilaporkan dan harus dilakukan pengecekan alat, reagen, kalibrasi, atau prosedur pemeriksaan.

## Slide 7
5
Tindakan Korektif Segera
Bila nilai kontrol berada di luar batas,
pemeriksaan sampel DIHENTIKAN,
dicari penyebabnya,
dilakukan tindakan korektif, dan
PMI diulang hingga nilai in-control (PNPME-BLK, 2020).
6
Dokumentasi & Pengarsipan
Semua hasil PMI, grafik Levey-Jennings, dan tindakan korektif harus dicatat dan disimpan minimal 2 tahun sebagai bukti mutu laboratorium (KMK 298/2008; ISO 15189:2022).
02
Prinsip Dasar PMI Laboratorium

## Slide 8
03
Jenis Bahan Kontrol dalam PMI
BERDASARKAN ASAL
BERDASARKAN BENTUK
Kontrol Komersial
Bahan kontrol yang diproduksi pabrik reagensia secara terstandar. Contoh: Lyphochek, BioRad, Roche Control.
• Stabil, komposisi diketahui
• Memiliki nilai target (insert)
• Direkomendasikan WHO & CLSI
Kontrol "In-house"
Dibuat dari pooled serum/plasma pasien yang dikumpulkan laboratorium sendiri.
• Lebih ekonomis
• Perlu validasi mendalam
• Risiko infeksius lebih tinggi
(KMK 298/2008)
Kontrol Kalibrasi
Material standar untuk kalibrasi alat, berbeda dengan kontrol kualitas. Tidak dapat digunakan sebagai pengganti bahan kontrol PMI.
Cair (Liquid)
Siap pakai, stabil (2-8°C), tidak perlu rekonstitusi. Contoh: kontrol kimia klinik cair Randox, Biorad.
Liofilisasi (Lyophilized)
Bentuk bubuk beku-kering, perlu pelarutan dengan aquabidest. Stabil lebih lama, nilai lebih konsisten setelah rekonstitusi.
Whole Blood
Untuk pemeriksaan hematologi & gas darah. Berbentuk darah utuh, mengandung sel darah. Contoh: ABX Minotrol, Sysmex e-Check.
Kendali Mutu II — PMI | STIKes Prima Indonesia
BERDASARKAN LEVEL
LEVEL 1 — Normal
Nilai target berada dalam rentang referensi normal. Merepresentasikan sampel pasien sehat. Penting untuk sensitivitas diagnostik.
LEVEL 2 — Abnormal Rendah
Nilai target berada di bawah rentang referensi. Menguji kemampuan alat mendeteksi nilai yang sangat rendah (patologis).
LEVEL 3 — Abnormal Tinggi
Nilai target berada di atas rentang referensi. Menguji kemampuan alat pada nilai kritis tinggi. (Westgard, 2003)
Notes: Contoh bahan kontrol komersial adalah Lyphochek, BioRad, dan Roche Control. Bahan ini biasanya sudah disiapkan khusus oleh perusahaan sehingga kualitasnya lebih terjamin.
cirinya:
Stabil dan komposisinya diketahui Artinya isi bahan kontrol sudah jelas dan tidak mudah berubah. Misalnya kadar hemoglobin, glukosa, atau parameter lain sudah diketahui dengan pasti.
Memiliki nilai target (insert) Di dalam kemasan ada lembar petunjuk (insert) yang berisi nilai rata-rata dan batas normal kontrol. Jadi petugas laboratorium bisa membandingkan hasil pemeriksaan dengan nilai tersebut.
Direkomendasikan oleh WHO dan CLSI Artinya bahan kontrol ini diakui secara internasional dan dianjurkan digunakan dalam sistem Pemantapan Mutu Internal (PMI).
Kontrol komersial = bahan kontrol dari pabrik yang sudah standar, memiliki nilai acuan, stabil, dan direkomendasikan untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan laboratorium. Kontrol in-house adalah bahan kontrol yang dibuat sendiri oleh laboratorium dari pooled serum/plasma pasien, lebih murah tetapi memerlukan validasi yang baik dan harus hati-hati karena berisiko infeksi.
• Kalibrator → untuk menyetel atau menyesuaikan alat agar akurat. • Bahan kontrol (PMI) → untuk memantau kualitas hasil pemeriksaan secara rutin.
Jadi, kalibrator dan bahan kontrol memiliki fungsi yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan.
level 1 2 3 baca
Kontrol cair adalah bahan kontrol yang sudah dalam bentuk cair, bisa langsung dipakai, disimpan di kulkas (2–8°C), dan tidak perlu proses pelarutan sebelum digunakan. Ini membuat pekerjaan di laboratorium menjadi lebih cepat dan praktis. Kontrol lyophilized adalah bahan kontrol berbentuk bubuk kering yang harus dilarutkan dengan aquabidest sebelum digunakan, memiliki masa simpan lebih lama, dan memberikan hasil yang stabil setelah rekonstitusi. Whole blood adalah bahan kontrol berupa darah utuh yang mengandung sel darah dan digunakan untuk pemeriksaan hematologi atau gas darah agar hasil pemeriksaan tetap akurat dan terpercaya.

## Slide 9
04
Prosedur Pelaksanaan PMI Harian
1
LANGKAH 1 — Persiapan Alat & Reagen
• Nyalakan alat, lakukan warm-up sesuai petunjuk
• Pastikan alat sudah terkalibrasi
• Siapkan bahan kontrol sesuai level yang diperlukan
• Cek tanggal kadaluwarsa reagen & kontrol
3
LANGKAH 3 — Pemeriksaan Bahan Kontrol
• Periksa Level 1 (normal) dan Level 2 (patologis)
• Masukkan ke alat seperti sampel biasa
• Catat nilai hasil yang ditampilkan alat
• Lakukan minimal 1 kali per hari sebelum sampel pasien
2
LANGKAH 2 — Rekonstitusi Bahan Kontrol
• Keluarkan kontrol dari lemari pendingin 15-30 menit
• Untuk liofilisasi: tambahkan aquabidest sesuai volume
• Campur perlahan (putar, jangan dikocok kuat)
• Beri label: tanggal buka, inisial analis
LANGKAH 1 — Persiapan Alat & Reagen
Notes: Pemeriksaan Bahan Kontrol PMI harian dilakukan dengan memeriksa kontrol normal dan patologis, menjalankannya seperti sampel pasien, mencatat hasilnya, dan melakukannya setiap hari sebelum pemeriksaan pasien.

## Slide 10
4
LANGKAH 4 — Penilaian Hasil Kontrol
• Plot nilai pada grafik Levey-Jennings
• Terapkan Aturan Westgard (12s, 13s, 22s, R4s, 41s, 10x)
• IN-CONTROL → lanjutkan pemeriksaan sampel
• OUT-OF-CONTROL → HENTIKAN pemeriksaan pasien
6
LANGKAH 6 — Lanjutkan Pemeriksaan Sampel
• Setelah nilai kontrol in-control, periksa sampel pasien
• Laporkan hasil ke klinisi
• Simpan sisa bahan kontrol sesuai ketentuan
• Arsipkan semua dokumen PMI
5
LANGKAH 5 — Tindakan Korektif (Jika OOC)
• Identifikasi penyebab: reagen, kalibrasi, alat, SDM
• Lakukan perbaikan sesuai penyebab
• Ulangi PMI hingga nilai in-control
• Catat semua temuan dan tindakan korektif
04
Prosedur Pelaksanaan PMI Harian
Notes: OOC (Out of Control) berarti hasil bahan kontrol berada di luar batas yang ditentukan, sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat langsung dilaporkan.
Jika hasil kontrol OOC, maka harus diperiksa ulang, dicari penyebabnya, diperbaiki terlebih dahulu, dan pemeriksaan pasien baru boleh dilanjutkan setelah kontrol kembali dalam batas normal

## Slide 11
Grafik Levey-Jennings & Aturan Westgard
Alat visual utama dalam interpretasi hasil PMI harian
+3SD
+2SD
+1SD
Mean
-1SD
-2SD
-3SD
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
Grafik Levey-Jennings — Kontrol Glukosa Level 1
In-control
Warning
Reject / OOC
ATURAN WESTGARD
1₂ₛ
WARNING
1 nilai melewati ±2SD → Peringatan; cek trend
1₃ₛ
REJECT
1 nilai melewati ±3SD → Kesalahan acak besar
2₂ₛ
REJECT
2 nilai berturut ≥ +2SD atau ≤ -2SD → Kesalahan sistematis
R₄ₛ
REJECT
Rentang 2 nilai berturut > 4SD → Kesalahan acak
4₁ₛ
REJECT
4 nilai berturut di satu sisi, ≥ 1SD → Shift/drift
10ₓ
REJECT
10 nilai berturut di satu sisi mean → Systematic bias
Sumber: Westgard, J.O. (1981). Clin Chem.
Kendali Mutu II — PMI | STIKes Prima Indonesia
Notes: Aturan Westgard digunakan untuk menilai apakah hasil kontrol masih normal atau sudah terjadi kesalahan pada pemeriksaan laboratorium. Aturan ini biasanya dilihat pada grafik Levey-Jennings.
Setiap aturan menunjukkan tanda tertentu bahwa alat atau proses pemeriksaan mungkin bermasalah.
1. 1 2s (12s) Artinya satu hasil kontrol melewati batas ±2 SD dari mean. Ini hanya peringatan, belum tentu kesalahan. Petugas harus lebih waspada dan memantau hasil berikutnya.
2. 1 3s (13s) Artinya satu hasil kontrol melewati batas ±3 SD. Ini menunjukkan kesalahan besar, sehingga hasil pemeriksaan harus ditolak dan dicek penyebabnya.
3. 2 2s (22s) Artinya dua hasil kontrol berturut-turut melewati ±2 SD pada sisi yang sama. Ini menunjukkan kesalahan sistematis, misalnya karena reagen atau kalibrasi alat.
4. R 4s (R4s) Artinya perbedaan antara dua hasil kontrol dalam satu run lebih dari 4 SD. Biasanya menunjukkan kesalahan acak, misalnya karena pipet tidak tepat atau gangguan alat.
5. 4 1s (41s) Artinya empat hasil kontrol berturut-turut melewati ±1 SD pada sisi yang sama dari mean. Ini menandakan alat mulai bergeser (drift) dan ada kesalahan sistematis.
6. 10x (10x) Artinya sepuluh hasil kontrol berturut-turut berada di satu sisi mean (semua di atas atau semua di bawah). Ini juga menunjukkan kesalahan sistematis, walaupun masih dalam batas SD.
Kesimpulan sederhana
Aturan Westgard membantu kita mendeteksi masalah pada alat atau proses pemeriksaan lebih cepat:
• 12s → peringatan • 13s → kesalahan besar, run ditolak • 22s → kesalahan sistematis • R4s → kesalahan acak • 41s → alat mulai bergeser • 10x → kesalahan sistematis
Jika aturan ini terlanggar, maka hasil pasien tidak boleh langsung dilaporkan dan harus dicari penyebabnya terlebih dahulu.

## Slide 12
05
Pencatatan dan Dokumentasi Hasil PMI
JENIS DOKUMEN PMI
Formulir Hasil PMI Harian
Tanggal & jam pemeriksaan
Identitas analis (nama + paraf)
Nama alat & nomor seri
Nama & lot number bahan kontrol
Nilai hasil yang diperoleh
Nilai mean & batas kontrol (±2SD, ±3SD)
Status: In-Control / Out-of-Control
Kendali Mutu II — PMI | STIKes Prima Indonesia
Notes: Pencatatan PMI harian bertujuan untuk mendokumentasikan hasil kontrol secara lengkap agar kualitas pemeriksaan laboratorium dapat dipantau, ditelusuri, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.
Tanggal dan jam pemeriksaan Menunjukkan kapan pemeriksaan kontrol dilakukan, sehingga mudah dilacak jika terjadi masalah pada hari tertentu.
Identitas analis Berisi nama dan paraf petugas yang melakukan pemeriksaan, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan tersebut.
Nama alat dan nomor seri Menunjukkan alat apa yang digunakan serta nomor serinya, karena setiap alat bisa memiliki performa yang berbeda.
Nama dan lot number bahan kontrol Mencatat jenis bahan kontrol yang digunakan serta nomor batch (lot) untuk memastikan kontrol yang dipakai masih sesuai dan tidak kedaluwarsa.
Nilai hasil yang diperoleh Nilai yang keluar dari alat dicatat apa adanya untuk dibandingkan dengan nilai yang seharusnya.
Nilai mean dan batas kontrol Dicantumkan nilai rata-rata (mean) serta batas kontrol ±2SD dan ±3SD sebagai acuan apakah hasil masih normal atau tidak.
Status hasil Hasil kontrol kemudian ditentukan statusnya: • In-Control → hasil masih dalam batas yang diperbolehkan • Out-of-Control (OOC) → hasil di luar batas dan perlu dilakukan evaluasi

## Slide 13
Grafik Levey-Jennings
Plot nilai harian secara manual/digital
Tampilkan garis mean, ±1SD, ±2SD, ±3SD
Beri tanda ✓ (IC) atau ✗ (OOC) tiap titik
Simpan grafik per bulan per parameter
Formulir Tindakan Korektif
Deskripsi masalah yang ditemukan
Kemungkinan penyebab & analisis
Tindakan korektif yang dilakukan
Hasil re-run setelah tindakan korektif
Tanda tangan analis & supervisor
05
Pencatatan dan Dokumentasi Hasil PMI
JENIS DOKUMEN PMI
Notes: Plot nilai kontrol setiap hari Setiap hasil bahan kontrol yang diperoleh dari alat ditandai sebagai titik pada grafik. Pencatatan bisa dilakukan secara manual di kertas grafik atau secara digital di komputer.
Tampilkan garis acuan pada grafik Pada grafik dibuat beberapa garis sebagai batas penilaian, yaitu: • Mean → nilai rata-rata kontrol • ±1 SD → batas penyimpangan kecil • ±2 SD → batas peringatan • ±3 SD → batas kesalahan besar
Beri tanda status hasil Setiap titik hasil kontrol diberi tanda: ✓ IC (In Control) → hasil masih dalam batas normal ✗ OOC (Out of Control) → hasil berada di luar batas dan perlu evaluasi.
Simpan grafik setiap bulan untuk tiap parameter Grafik disimpan per bulan dan per jenis pemeriksaan (misalnya Hb, glukosa, kolesterol). Hal ini memudahkan laboratorium melihat tren hasil dan menilai stabilitas alat dalam jangka waktu tertentu.
Kesimpulan sederhana Grafik Levey-Jennings membantu petugas laboratorium melihat perubahan hasil kontrol dari hari ke hari sehingga kesalahan pada alat atau pemeriksaan bisa cepat terdeteksi.
Formulir tindakan korektif digunakan untuk mencatat dan memperbaiki masalah jika hasil kontrol keluar dari batas, sehingga mutu hasil pemeriksaan laboratorium tetap terjaga.

## Slide 14
PENYIMPANAN & KETENTUAN
Lama Penyimpanan
Dokumen PMI harus disimpan minimal 2 TAHUN sesuai persyaratan akreditasi laboratorium (ISO 15189:2022; KMK 298/2008).
Elemen | Keterangan
Tanggal & Waktu | Tanggal & jam pelaksanaan PMI
ID Analis | Nama lengkap & paraf analis
Alat | Nama, merk, no. seri alat
Bahan Kontrol | Nama, lot no., level, exp. date
Nilai Hasil | Angka hasil pemeriksaan + satuan
Status IC/OOC | In-Control atau Out-of-Control
Notes: Kesimpulan Semua data PMI harus dicatat lengkap dan disimpan dengan baik agar kualitas pemeriksaan laboratorium dapat dipantau, dilacak, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.

## Slide 15
Media Penyimpanan
Dapat berupa hard copy (buku log, arsip) atau soft copy (software LIS/QC).
Jika digital, harus ada backup rutin dan akses terkontrol.
Kerahasiaan & Integritas
Dokumen tidak boleh diubah tanpa otorisasi. Setiap koreksi harus dicoret,
diberi tanggal, dan
ditandatangani oleh yang mengoreksi.
ISI MINIMUM FORMULIR PMI (Sesuai ISO 15189:2022)
PENYIMPANAN & KETENTUAN

## Slide 16
RANGKUMAN MATERI PMI
1
PMI adalah sistem pemantauan mutu internal harian yang wajib dilakukan laboratorium sebelum memeriksa sampel pasien, guna menjamin akurasi dan presisi hasil.
2
Prinsip dasar PMI meliputi pemilihan bahan kontrol yang tepat, penetapan rentang kontrol, pelaksanaan rutin, interpretasi Westgard, tindakan korektif, dan dokumentasi.
3
Bahan kontrol tersedia dalam berbagai jenis: berdasarkan asal (komersial/in-house), level (normal/abnormal rendah/tinggi), dan bentuk (cair/liofilisasi/whole blood).
4
Prosedur PMI harian mencakup 6 langkah dari persiapan alat, rekonstitusi kontrol, pemeriksaan, penilaian hasil dengan grafik Levey-Jennings dan Aturan Westgard, tindakan korektif jika OOC, hingga pemeriksaan sampel pasien.
5
Dokumentasi PMI wajib mencakup formulir hasil harian, grafik Levey-Jennings, dan formulir tindakan korektif, disimpan minimal 2 tahun sesuai ISO 15189:2022 dan KMK 298/2008.
Referensi: WHO (2011) Manual of Basic Techniques for a Health Lab | Westgard, J.O. (2003) Basic QC Practices | ISO 15189:2022 | KMK No. 298/2008 | CLSI EP5-A2 | PNPME-BLK (2020)

## Slide 17
"Mutu bukan suatu kebetulan,
melainkan hasil dari upaya yang terencana."
Terima Kasih
Semoga materi PMI ini bermanfaat untuk praktik laboratorium klinik Anda!
D3 Teknologi Laboratorium Medik
STIKes Prima Indonesia