## Slide 1
STIKES PRIMA INDONESIA
Program Studi S1 Farmasi
METODE
STERILISASI
Teknologi Sediaan Farmasi Steril
apt. Reski Mulia., M.Farm
Sub CPMK:
Menjelaskan pengertian & tujuan sterilisasi
Mengidentifikasi berbagai metode sterilisasi
Membandingkan kelebihan & keterbatasan setiap metode
Menganalisis pemilihan metode yang tepat
Menjelaskan parameter kritis sterilisasi

## Slide 2
TOPIK PEMBAHASAN
Metode Sterilisasi – Teknologi Sediaan Farmasi Steril
01
Pengertian & Tujuan Sterilisasi
02
Sterilisasi Panas Lembab (Autoklaf)
03
Sterilisasi Panas Kering (Oven)
04
Sterilisasi Filtrasi
05
Sterilisasi Radiasi
06
Sterilisasi Gas (Etilen Oksida)
07
Perbandingan Metode Sterilisasi
08
Pemilihan Metode yang Tepat
09
Parameter Kritis Sterilisasi
10
Kesimpulan & Referensi

## Slide 3
01
Pengertian & Tujuan Sterilisasi
Dasar Ilmu Sterilisasi dalam Farmasi

## Slide 4
Definisi Sterilisasi
01 – Pengertian
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
"Sterilisasi adalah proses yang menjamin kematian atau eliminasi semua bentuk kehidupan mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang resisten terhadap panas."
— Farmakope Indonesia Edisi IV & USP 43
Sterile (Steril)
Bebas dari semua mikroorganisme hidup termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora
Sediaan Steril
Sediaan farmasi yang digunakan secara injeksi, tetes mata, atau ke jaringan tubuh

## Slide 5
Tujuan Sterilisasi
01 – Tujuan
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
🛡️
Menjamin Keamanan
Sediaan steril aman untuk digunakan pada pasien, bebas dari mikroba patogen dan endotoksin berbahaya
🚫
Mencegah Kontaminasi
Mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan infeksi serius atau reaksi pirogenitas
✅
Memenuhi Persyaratan Mutu
Memenuhi standar sterilitas dan apirogenitas sesuai Farmakope Indonesia Ed. IV dan persyaratan GMP/CPOB
💊
Menjaga Stabilitas Obat
Melindungi stabilitas dan efektivitas zat aktif selama masa penyimpanan dan penggunaan

## Slide 6
02
Jenis-Jenis Metode Sterilisasi
Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Kerja

## Slide 7
Lima Metode Sterilisasi Utama
02 – Overview
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
1
Panas Lembab
Autoklaf 121°C
2
Panas Kering
Oven 160–180°C
3
Filtrasi
Membran 0,22 µm
4
Radiasi
Sinar γ / UV
5
Gas
Etilen Oksida
Pemilihan metode didasarkan pada: sifat bahan, bentuk sediaan, dan stabilitas zat aktif

## Slide 8
Sterilisasi Panas Lembab (Autoklaf)
02.1 – Panas Lembab
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Prinsip & Mekanisme Kerja
Prinsip: Uap air jenuh bertekanan tinggi membunuh mikroba melalui denaturasi protein dan destruksi membran sel
Suhu: 121°C (1 atm tekanan uap) atau 134°C
Waktu: 15–20 menit pada 121°C
Tekanan: 1 atm di atas tekanan atmosfer (206,8 kPa)
Cocok untuk: larutan berair, alat bedah, media laboratorium, botol infus
Standar: FI Ed. IV – Uji Sterilisasi Metode Uap Panas
Suhu
121°C
Waktu
15–20 menit
Tekanan
1 atm / 206,8 kPa
D-value (B. stearothermophilus)
1–2 menit

## Slide 9
Sterilisasi Panas Kering (Oven)
02.2 – Panas Kering
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Prinsip & Mekanisme Kerja
Prinsip: Panas kering bekerja melalui oksidasi sel dan koagulasi protein irreversibel tanpa keterlibatan uap air
Suhu: 160°C selama 2 jam, atau 180°C selama 30 menit
Penetrasi panas lebih lambat dibanding panas lembab
Cocok untuk: alat gelas, logam, minyak mineral, lilin, serbuk anhidrat
Tidak cocok untuk karet, plastik, atau bahan yang dapat terbakar
Suhu Standar
160–180°C
Waktu Paparan
30 menit – 2 jam
Bahan Cocok
Gelas & Logam
Keunggulan
Tidak meninggalkan residu

## Slide 10
Sterilisasi Filtrasi
02.3 – Filtrasi
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Prinsip & Mekanisme Kerja
Prinsip: Menghilangkan mikroba melalui mekanisme penyaringan fisik, bukan membunuhnya secara kimiawi atau termal
Ukuran pori: 0,22 µm (sterilizing-grade) – menyaring bakteri
0,45 µm – menyaring partikel besar (pre-filter)
Material membran: PVDF, nylon, selulosa asetat, PTFE
Cocok untuk: antibiotik, hormon, enzim, larutan labil panas
Tidak efektif untuk: virus berukuran sangat kecil, mikoplasma
Ukuran Pori Standar
0,22 µm
Pre-filter
0,45 µm
Aplikasi Utama
Bahan Labil Panas
Validasi
Bubble Point Test

## Slide 11
Sterilisasi Radiasi
02.4 – Radiasi
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Radiasi Sinar Gamma (γ)
Sumber: Kobalt-60 (Co-60) atau Cesium-137 (Cs-137)
Dosis sterilisasi: 25 kGy (standar ISO 11137)
Mekanisme: merusak DNA, RNA, dan dinding sel mikroba
Keunggulan: penetrasi dalam, cocok untuk kemasan tertutup
Aplikasi: alat medis sekali pakai, implan, benang bedah
Radiasi Sinar UV
Panjang gelombang: 254 nm (paling efektif germisidal)
Mekanisme: pembentukan dimer timin – kerusakan DNA
Penetrasi rendah, hanya untuk permukaan
Aplikasi: sterilisasi ruangan, LAF (Laminar Air Flow)
Tidak efektif untuk material opak atau berlapis

## Slide 12
Sterilisasi Gas – Etilen Oksida (EtO)
02.5 – Sterilisasi Gas
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Prinsip & Mekanisme Kerja
Prinsip: Gas EtO bekerja melalui alkilasi gugus fungsi pada DNA dan protein, menghambat replikasi dan metabolisme sel
Kondisi: suhu 50–60°C, RH 40–60%, konsentrasi 400–1200 mg/L
Waktu siklus: 2–6 jam + waktu aerasi 12–24 jam
Cocok untuk: alat medis kompleks, plastik, karet, optik
⚠ Risiko: gas bersifat toksik, mutagenik, karsinogenik – butuh aerasi sempurna sebelum digunakan
Suhu Proses
50–60°C
Kelembapan (RH)
40–60%
Waktu Aerasi
12–24 jam
Risiko Utama
Toksisitas Residu

## Slide 14
03
Perbandingan Metode Sterilisasi
Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Metode

## Slide 15
Tabel Perbandingan Metode Sterilisasi
03 – Perbandingan
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Metode | Suhu/Kondisi | Kelebihan | Keterbatasan
Panas Lembab | 121°C / 15 menit | Efektif, cepat, murah | Tidak cocok bahan sensitif panas
Panas Kering | 160–180°C / 30–120 menit | Cocok gelas, logam; steril & bebas pirogen | Suhu sangat tinggi; tidak untuk plastik
Filtrasi | 0,22 µm; suhu ruang | Ideal larutan labil panas; menjaga stabilitas | Tidak menyaring virus kecil/mikoplasma
Radiasi | 25 kGy (γ); 254 nm (UV) | Tidak ada residu panas; penetrasi dalam (γ) | Mahal; butuh fasilitas khusus; batasi beberapa polimer
Gas (EtO) | 50–60°C, RH 40–60% | Cocok alat medis kompleks; penetrasi baik | Toksik; karsinogenik; butuh aerasi panjang

## Slide 16
Kelebihan vs Keterbatasan – Ringkasan Visual
03 – Analisis
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Panas Lembab
✓ Efektif & cepat
✗ Rusak bahan sensitif panas
Panas Kering
✓ Tanpa residu kimia
✗ Suhu sangat tinggi
Filtrasi
✓ Cocok bahan labil
✗ Tidak saring virus kecil
Radiasi
✓ Tanpa panas, penetrasi dalam
✗ Mahal & fasilitas khusus
Gas EtO
✓ Alat kompleks & berlapis
✗ Residu toksik-karsinogenik
Metode
✓ Kelebihan
✗ Keterbatasan

## Slide 17
04
Pemilihan Metode Sterilisasi
Analisis Berdasarkan Sifat Bahan dan Sediaan

## Slide 18
Faktor-Faktor Pemilihan Metode Sterilisasi
04 – Pemilihan
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
A
Sifat Bahan
Apakah bahan tahan terhadap panas tinggi? Bahan organik seperti enzim atau hormon tidak stabil pada suhu 121°C
B
Bentuk Sediaan
Larutan, suspensi, serbuk kering, atau alat medis? Tiap bentuk memerlukan pendekatan berbeda
C
Stabilitas Zat Aktif
Zat aktif yang sensitif terhadap panas, pH, atau oksidasi memerlukan metode filtrasi atau gas
D
Risiko Kerusakan
Pertimbangkan kemungkinan degradasi kimia, perubahan warna, atau kehilangan potensi zat aktif
E
Efisiensi & Keamanan
Pertimbangkan biaya, ketersediaan alat, waktu proses, dan risiko terhadap personel dan lingkungan

## Slide 19
Algoritma Pemilihan Metode Sterilisasi
04 – Algoritma
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Mulai: Identifikasi Sediaan
Apakah bahan tahan panas?
YA
Apakah mengandung
minyak/serbuk/logam?
Panas Kering
(Oven 160–180°C)
Tidak
Panas Lembab
(Autoklaf 121°C)
TIDAK
Apakah bisa
disaring (larutan)?
Filtrasi
(0,22 µm)
Gas EtO / Radiasi
(Alat kompleks)

## Slide 20
05
Parameter Kritis Sterilisasi
Suhu, Waktu, Tekanan & Ukuran Pori Filter

## Slide 21
Parameter Kritis dalam Proses Sterilisasi
05 – Parameter Kritis
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
🌡️ Suhu
Menentukan efektivitas kematian mikroba
Setiap metode memiliki suhu optimal tersendiri
Panas lembab: 121°C, Panas kering: 160–180°C
Hubungan Arrhenius: kenaikan suhu 10°C → laju kematian 10× lebih cepat
⏱️ Waktu
Durasi paparan sterilisasi sangat menentukan keberhasilan
Ditentukan oleh D-value & jumlah log pengurangan
Panas lembab: minimum 15 menit pada 121°C
Waktu kurang → sterilisasi tidak sempurna (partial sterility)
💨 Tekanan
Kritis pada sterilisasi uap (autoklaf)
Tekanan menentukan suhu uap jenuh yang tercapai
Standar: 1 atm di atas tekanan atmosfer (206,8 kPa)
Tekanan tidak cukup → suhu uap rendah → gagal steril
🔬 Ukuran Pori Filter
Parameter kunci pada sterilisasi filtrasi
0,22 µm = sterilizing-grade (menyaring bakteri)
0,45 µm = pre-filter (partikel besar saja)
Validasi: Bubble Point Test & Challenge Test (B. diminuta)

## Slide 22
KESIMPULAN
1
Sterilisasi adalah proses eliminasi total mikroorganisme untuk menjamin keamanan sediaan farmasi steril.
2
Terdapat 5 metode utama: panas lembab, panas kering, filtrasi, radiasi, dan gas – masing-masing dengan mekanisme dan indikasi berbeda.
3
Pemilihan metode didasarkan pada sifat bahan, bentuk sediaan, stabilitas zat aktif, dan faktor keamanan proses.
4
Parameter kritis (suhu, waktu, tekanan, ukuran pori) harus divalidasi dan dimonitor ketat sesuai standar FI, USP, dan ISO.
5
Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan – tidak ada satu metode yang universal untuk semua jenis sediaan.
Referensi Utama
1. Departemen Kesehatan RI. Farmakope Indonesia Edisi IV. Jakarta: Depkes RI; 1995.
2. USP-NF. USP 43 <1211> Sterilization and Sterility Assurance of Compendial Articles. 2020.
3. Lachman L, Lieberman HA, Kanig JL. Teori dan Praktek Farmasi Industri. Edisi 3. Jakarta: UI Press; 2013.
4. Agoes G. Sediaan Farmasi Steril. Bandung: ITB Press; 2009.
5. ISO 11135:2014 – Sterilization of Health-Care Products: Ethylene Oxide.
6. ISO 11137:2006 – Sterilization of Health-Care Products: Radiation.
S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia | Teknologi Sediaan Farmasi Steril

## Slide 23
Sekian dan terimakasih
Jangan lupa Review Materi
1
Sterilisasi adalah proses eliminasi total mikroorganisme untuk menjamin keamanan sediaan farmasi steril.
2
3
Pemilihan metode didasarkan pada sifat bahan, bentuk sediaan, stabilitas zat aktif, dan faktor keamanan pro
4
5
Referensi Utama
1. Departemen Kesehatan RI. Farmakope Indonesia Edisi IV. Jakarta: Depkes RI; 1995.
2. USP-NF. USP 43 <1211> Sterilization and Sterility Assurance of Compendial Articles. 2020.
3. Lachman L, Lieberman HA, Kanig JL. Teori dan Praktek Farmasi Industri. Edisi 3. Jakarta: UI Press; 2013.
4. Agoes G. Sediaan Farmasi Steril. Bandung: ITB Press; 2009.
5. ISO 11135:2014 – Sterilization of Health-Care Products: Ethylene Oxide.
6. ISO 11137:2006 – Sterilization of Health-Care Products: Radiation.
S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia | Teknologi Sediaan Farmasi Steril