## Slide 1
STIKES PRIMA INDONESIA
Program Studi S1 Farmasi | Teknologi Sediaan Farmasi Steril
KCl
SEDIAAN INFUS KCl
TEKNOLOGI SEDIAAN FARMASI STERIL
apt. Reski Mulia, M.Farm

## Slide 2
Definisi Sediaan Infus Intravena
01 – Definisi
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
"Sediaan infus adalah larutan steril, bebas pirogen, isotonis atau mendekati isotonis, yang diberikan langsung ke dalam vena secara tetes kontinu dalam volume besar (≥ 100 mL)."
— Farmakope Indonesia Edisi IV
🔬 Steril
Bebas dari semua mikroorganisme hidup termasuk bakteri, virus, jamur & spora
🧪 Bebas Pirogen
Tidak mengandung endotoksin bakteri yang memicu respons demam sistemik
⚖️ Isotonis
Osmolalitas sesuai plasma darah (280–310 mOsm/kg) untuk mencegah hemolisis

## Slide 3
Peran Fisiologis Kalium (K⁺)
02 – Farmakologi
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
3.5–5.0
mEq/L
Kadar Normal K⁺ Plasma
98% K⁺ berada
di dalam sel (intrasel)
Kation intrasel
predomian
⚡
Potensial Membran Sel
Mempertahankan potensial istirahat membran neuromuskular & konduksi impuls saraf
🫀
Fungsi Jantung
Mengatur depolarisasi & repolarisasi miokardium – gangguan K⁺ → aritmia fatal
🔄
Keseimbangan Asam-Basa
K⁺ bertukar dengan H⁺ dalam regulasi pH darah – hipokalemia → alkalosis
🧬
Metabolisme Sel
Kofaktor enzim glikolitik, sintesis protein, dan transpor membran aktif

## Slide 4
Indikasi Klinis & Peringatan Keamanan
02 – Indikasi & Toksisitas
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
INDIKASI KLINIS INFUS KCl
Hipokalemia berat (K⁺ < 3,0 mEq/L)
Koreksi defisit yang tidak bisa oral
Aritmia & perubahan EKG
Gel. U, T datar/inversi akibat hipokalemia
Penggunaan diuretik jangka panjang
Furosemid, tiazid → ekskresi K⁺ berlebih
Pasca operasi & kehilangan cairan
Muntah, diare, drainase nasogastrik
Nutrisi Parenteral Total (TPN)
Suplemen elektrolit dalam cairan nutrisi
⚠ PERINGATAN KRITIS
KCl PEKAT tidak boleh diberikan
langsung (bolus IV) → HENTI JANTUNG
Vena Perifer maks.
40 mEq/L (0,3%)
Vena Sentral maks.
60 mEq/L (0,45%)
Kecepatan Infus maks.
10–20 mEq/jam

## Slide 5
Monografi Kalium Klorida (KCl)
03 – Monografi
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
SIFAT FISIKOKIMIA
Nama IUPAC
Potassium Chloride
Rumus Molekul
KCl
Berat Molekul
74,55 g/mol
Pemerian
Serbuk/kristal granul putih; tidak berbau; rasa asin
Kelarutan dalam air
340 g/L pada 20°C (mudah larut)
pH larutan 5%
5,0 – 8,0
Ekivalen NaCl (nilai E)
0,76 (1 g KCl ≡ 0,76 g NaCl)
Titik Lebur
±770°C
Penyimpanan
Wadah tertutup rapat, sejuk & kering
KEMURNIAN
(FI Ed. IV)
Kadar
99,0 – 100,5%
Susut Pengeringan
≤ 1,0%
Logam Berat
≤ 10 ppm
Batas Klorida
Memenuhi syarat
Batas Besi
≤ 10 ppm
Batas Sulfat
Memenuhi syarat

## Slide 6
Formula Sediaan Infus KCl
04 – Formula
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
Formula I – Vena Perifer (0,3%)
R/ KCl
0,300 g
(40 mEq/L)
R/ NaCl
0,900 g
(isotonisitas)
R/ WFI ad
100 mL
pelarut utama
pH target 4,0–8,0 | Osmolalitas ~308 mOsm/kg
Formula II – KCl dalam NaCl 0,9%
R/ KCl
0,149 g
(20 mEq/100 mL)
R/ NaCl
0,900 g
(pembawa isotonis)
R/ Aq. pro Inj. ad
100 mL
pelarut utama
Sediaan komersial | Infus intravena dewasa standar
FUNGSI EKSIPIEN PENDUKUNG
NaCl 0,9%
Pengisotonis – menjaga osmolalitas
Aq. pro Injectionis
Pelarut utama – bebas pirogen & ionik
HCl / NaOH encer
Penyesuai pH larutan
Gas N₂ (sparging)
Antioksidan – cegah oksidasi

## Slide 7
Persyaratan Mutu Infus KCl (FI Ed. IV & USP 43)
05 – Mutu
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
💧 Kejernihan & Warna
Jernih & tidak berwarna
Inspeksi visual 100% – bebas partikel asing
⚗️ pH
4,0 – 8,0
pH rendah → flebitis vena; pH tinggi → presipitasi
🧫 Sterilitas
Tidak ada pertumbuhan
FI Ed. IV – filtrasi membran; inkubasi 14 hari
🔥 Uji Pirogen/Endotoksin
≤ 0,5 EU/mL
LAL test (USP) atau uji pirogen biologis (kelinci)
🔬 Partikulat (USP <788>)
≤6.000 (≥10µm); ≤600 (≥25µm)
Per wadah untuk volume ≥ 100 mL
⚖️ Penetapan Kadar
95,0 – 105,0%
Titrasi argentometri (Volhard) atau FAAS

## Slide 8
Alur Prosedur Pembuatan Infus KCl
07 – Prosedur
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
1
🔧 Persiapan
Kalibrasi alat, siapkan ruang steril Kelas A/B (ISO 5), depirogenasi wadah kaca (250°C/30 mnt), siapkan WFI bebas pirogen
2
⚗️ Pembuatan Larutan
Larutkan NaCl → tambah KCl → cukupkan dengan WFI → ukur & adjust pH 4,0–8,0 dengan HCl/NaOH encer
3
🔬 Filtrasi Klarifikasi
Saring melalui pre-filter 0,45 µm lalu sterilizing filter 0,22 µm secara aseptis dalam LAF
4
💉 Pengisian (Filling)
Isi ke botol infus steril di LAF Kelas A. Tambahkan 2–3% volume lebih untuk kompensasi penyusutan
5
🏭 Penutupan & Sterilisasi
Tutup rubber stopper & krimping. Sterilisasi akhir: autoklaf 121°C/15–20 mnt. Pendinginan bertahap
6
✅ Evaluasi QC & Rilis
Inspeksi visual 100%, uji sterilitas, endotoksin, pH, kadar, partikulat → karantina → rilis QA → labeling

## Slide 9
Stabilitas & Penyimpanan Infus KCl
08 – Stabilitas
Teknologi Sediaan Farmasi Steril | S1 Farmasi – STIKES Prima Indonesia
KONDISI PENYIMPANAN & STABILITAS
🌡️
Suhu Penyimpanan
15 – 30°C
Hindari pembekuan & paparan panas langsung
☀️
Paparan Cahaya
Lindungi dari cahaya
Gunakan kemasan buram/simpan dalam kotak
🧪
Stabilitas Kimia
Sangat stabil
Garam anorganik – tidak terdegradasi bermakna
⏰
Setelah Buka Wadah
Maks. 24 jam
Potensi kontaminasi setelah segel dibuka
🔗
Kompatibilitas IV
Stabil dalam NaCl 0,9%, RL, D5%
Periksa kompatibilitas sebelum pencampuran
⚠ INKOMPATIBILITAS: Amfoterisin B, beberapa antibiotik tertentu – cek Tabel Trissel sebelum pencampuran